## Slide 1: Методика выявления быстрых изменений в сигналах

## Slide 2: Предложения по изменению/дополнению методики

## Slide 3: Идеология применения диагностики
Выявление наличия неисправности
Локализация неисправности
Принятие мер по купированию неисправности
(Fault Detection Identification and Accommodation - FDIA)

## Slide 4: Выявление наличия неисправности

## Slide 6: Sequence Diagram

## Slide 7: Sequence Diagram (1)

## Slide 8: Список работ
Подготовить данные для работы методики
Создать модуль, имитирующий работу SCADA, относительно методики
Создать модуль считывания данных с файла подготовленных данных
Создать модуль проверки достоверности входных данных ( 1) нынешний модуль работает с предопределенными именами сигналов, что неприемлемо для данной методики 2) модуль не позволяет выполнение последующих расчетов если хотя бы один из сигналов является недостоверным)

## Slide 9: Список работ (1)
5) Создать модуль определения установившихся режимов для методики диагностики по быстрым изменениям сигналов. (Нынешняя реализация не определяет наличие тренда на выход из стационарного режима, а задание Min-Max диапазона для применения, например, в диагностике по разности температур соседних термопар будет давать очень широкий диапазон) [например при допуске отклонения температуры +/-d =+/- 3 C, допуск на разность температур будет тоже 6 С, DeltaT=(T+d)-(T-d)=2d=2*3=6 C, что будет превышать границу срабатывания САУ по разностям термопар, при такой разности мы можем находится в режиме увеличения нагрузки, а не в установившемся режиме ]

## Slide 10: Список работ (2)
5) Модифицировать модуль кластерного анализа, т.к. I) нынешняя реализация работает с предопределенными именами сигналов; II) необходимо добавить функциональность: 1) ввести возможность выбора выполнять предсказание по осредненным сигналам или по текущим (но в установившемся режиме); 2) ввести возможность запрета модификации модели (т.е. использовать только законфигуророванную); III) Добавить возможность сохранения сгенерированных моделей для анализа в дальнейшем (нынешняя реализация перезаписывает предыдущую модель и считает ее текущей); IV) Изменение логики вызова модуля кластеризации (нынешняя реализация не позволяет выполнять кластеризацию если требуемое количество точек для начальной кластеризации меньше требуемого количества точек для последующей кластеризации)

## Slide 11: Список работ (3)
6) Создать модуль для обработки отдельного сигнала
7) Создать модуль для обработки группы сигналов (выполняется по условию, заданном в конфигурационном файле) – вычисляет среднеквадратическое отклонение от расчетного значения всех сигналов и выставляет флаг превышения предела
8) Создать модуль для заполнения выходных значений методики (массивы из реальных значений для величин, массивы символов для сообщений предупреждений и сообщений аварийного останова; массивы типа Дата-Время для каждого сигнала, для сохранения в SCADA
9) Отдать Александру на тестирование, т.к. только он сможет найти все косяки

## Slide 12: Конфигурирование методики

## Slide 13: Конфигурирование методики (1)

## Slide 14: Конфигурирование методики (2)

## Slide 15: Конфигурирование методики (3)

## Slide 16: Конфигурирование методики (4)

## Slide 17: Конфигурирование методики (5)

## Slide 18: Конфигурирование методики (6)

## Slide 19: Конфигурирование методики (7)

## Slide 20: Определение установившегося режима
min
max
Наивный метод:
Задав «экспертное» значение коридора из минимума и максимума считаем, что система находится в установившемся режиме пока не выйдет за пределы коридора
Метод основанный на статистических свойствах сигнала:
Задав среднеквадратическое отклонение (сигма) и вероятность p (уровень значимости[0.01...0.05]) определяется момент начала тренда на выход из установившегося режима, т.е. нет необходимости ожидания выхода за min-max диапазон

## Slide 21: Статистические погрешности параметров